## Slide 1: 实验三 Verilog基础
《电子技术实验2》
张翠翠
zhangcuicui@mail.xjtu.edu.cn

## Slide 2
Module test(
input a,
input b,
input c,
input d,
input e,
output o1,
output o2,
output o3
);
assign o1 = a&b;
assign o2 = c|d;
assign o3 = ~e;
endmoudle
一个设计实体中包含哪些要素？
Module 模块定义
模块的端口定义
模块的内部逻辑实现

## Slide 3
module能够表示： – 物理块，如IC或ASIC单元 – 逻辑块，如一个CPU设计的ALU部分 – 整个系统
每一个模块的描述从关键词module开始，有一个名称（如SN74LS74， DFF， ALU等等），由关键词endmodule结束。
module(模块) module是层次化设计的基本构件
逻辑描述放在module内部
Module test(
input a, b, c, d, e,
output o1, o2, o3
);
assign o1 = a&b;
assign o2 = c|d;
assign o3 = ~e;
endmoudle

## Slide 4: 模块端口
Module test(a,b,c,d,e,o1,o2,o3);
input a, b, c, d, e,
output o1, o2, o3;
assign o1 = a&b;
assign o2 = c|d;
assign o3 = ~e;
endmoudle
test
端口在模块后的括号中列出
端口有三种类型：input、output、inout
端口定义了该模块的输入输出引脚pin
模块通过端口与外部通信
a
b
c
d
e
o1
o2
o3

## Slide 5: 模块实例化
一个模块中可以包含其它模块，在一个模块中通过模块实例化来调用另一个模块。
Module test(
input a, b, c, d, e,
output o1, o2, o3
);
and u1(o1,a,b);
or u2(o2,c,d);
not u3(o3,e);
endmoudle
每个实例都有自己的名字(u1, u2, u3)。实例名是每个对象唯一的标记，通过这个标记可以查看每个实例的内部。
实例中端口的次序与模块定义的次序相同。
模块实例化与调用程序不同。每个实例都是模块的一个完全的拷贝，相互独立、并行。

## Slide 6
整数常量和实数常量 • 整数的大小可以定义也可以不定义。
整数表示为：<size>’<base><value> size ： 表示占用的二进制位宽bit。缺省为32位 base： 数基，可为2进制(b)、 8进制(o)、 10进制(d)、 16进制(h)
缺省为10进制 value： 是所选数基内任意有效数字，包括X、 Z。 • 实数常量可以用十进制或科学表示法表示。
8’d12 | 8表示8bit，d表示是十进制。 该例表示值12
12’H83A | 12表示12bit，H表示是十六进制。 该例表示值为16进制的83A
4’b0111 | 4表示4bit，b表示二进制。 该例表示二进制0111，即7。

## Slide 7
• 整数的大小可以定义也可以不定义。 – 没有定义大小(size)的整数缺省为32bit – 缺省数基为十进制 – 数基(base)和数字(16进制)中的字母无大小写之分 – 当数值value大于指定的大小时，截去高位。
如 2’b1101表示的是2’b01 • 实数常量 – 实数可用科学表示法或十进制表示 – 科学表示法表示方式： <尾数><e或E><指数>， 表示： 尾数×10指数
例：32E-4 0.0032；4.1e3 4100.

## Slide 8: Verilog采用四值逻辑系统
0——逻辑假、低电平
1——逻辑真，高电平
‘X’——不确定的值
‘Z’——高阻态

## Slide 9: 主要数据类型
Verilog主要有三类(class)数据类型：
  net(线网): 表示器件之间的物理连接
  register(寄存器)：表示抽象存储元件
  parameters(参数): 运行时的常数

## Slide 10: net（线网）
net需要被持续的驱动，驱动它的可以是门和模块。 当net驱动器的值发生变化时， Verilog自动的将新值传送到net上。在例 子中，线网out由or门驱动。当or门的输入信号置位时将传输到线网net上。

## Slide 11: Net的类型
没有声明的net的缺省类型为 1 位(标量)wire类型。
但这个缺省类型可由下面的编译指导改变： `default_nettype <nettype>

## Slide 12: Net的类型
• wire类型是最常用的类型，只有连接功能。 • wire和tri类型有相同的功能。用户可根据需要将线网定义为wire或tri以提高可读性。
例如，可以用tri类型表示一个net有多个驱动源。或者将一个net声明为 tri以指示这个net可以是高阻态Z(hign-impedance)。可推广至wand和triand、wor和trior • wand、 wor有线逻辑功能。 • trireg类型很象wire类型，但trireg类型在没有驱动时保持以前的值。这个值的强度随时间减弱。 • 修改net缺省类型的编译指导： `default_nettype <nettype> nettype不能是supply1和supply0。

## Slide 13: 寄存器类 （ register)
• 寄存器类型在赋新值以前保持原值 • 寄存器类型大量应用于行为模型描述及激励描述。
在下面的例子中，reg_a、 reg_b、 reg_sel用于施加激励给2:1多路器。 • 用行为描述结构给寄存器类型赋值。给reg类型赋值是在过程块中。

## Slide 14: 寄存器类的类型

## Slide 15: Verilog中net和register声明语法
• net声明 <net_type> [range] [delay] <net_name>[, net_name]; net_type： net类型 range: 矢量范围，以[MSB： LSB]格式 delay： 定义与net相关的延时 net_name: net名称，一次可定义多个net, 用逗号分开。 • 寄存器声明 <reg_type> [range] <reg_name>[, reg_name]; reg_type：寄存器类型 range： 矢量范围，以[MSB： LSB]格式。只对reg类型有效 reg_name ：寄存器名称，一次可定义多个寄存器，用逗号分开

## Slide 16: Verilog中net和register声明语法
举例： reg a; //一个标量寄存器 wand w; // 一个标量wand类型net reg [3: 0] v; // 从MSB到LSB的4位寄存器向量 reg [7: 0] m, n; // 两个8位寄存器 tri [15: 0] busa; // 16位三态总线 wire [0: 31] w1, w2; // 两个32位wire， MSB为bit0

## Slide 17: 选择正确的数据类型

## Slide 18: 选择数据类型时常犯的错误
• 信号可以分为端口信号和内部信号。出现在端口列表中的信号是端口信号，其它的信号为内部信号。 • 对于端口信号，输入端口只能是net类型。输出端口可以是net类型，也可以是register类型。若输出端口在过程块中赋值则为register类型；若在过程块外赋值(包括实例化语句），则为net类型。 • 内部信号类型与输出端口相同，可以是net或register类型。判断方法也与输出端口相同。若在过程块中赋值，则为register类型；若在过程块外赋值，则为net类型。
下面所列是常出的错误及相应的错误信息(error message)
• 用过程语句给一个net类型的或忘记声明类型的信号赋值。 信息： illegal …… assignment. • 将实例的输出连接到声明为register类型的信号上。 信息： <name> has illegal output port specification. • 将模块的输入信号声明为register类型。 信息： incompatible declaration, <signal name> ……

## Slide 19: 参数（parameters)
用参数声明一个可变常量，常用于定义延时及宽度变量。
参数定义的语法：parameter <list_of_assignment>; • 可一次定义多个参数，用逗号隔开。 • 参数的定义是局部的，只在当前模块中有效。 • 参数定义可使用以前定义的整数和实数参数。 module mod1( out, in1, in2); . . . Parameter IDLE = 4‘b0000； endmodule

## Slide 20: Verilog操作符

## Slide 21: 过程(procedural)块
过程块是行为模型的基础。
过程块有两种： – initial块，只能执行一次。不能综合，用在仿真中 – always块，循环执行
过程块中有下列部件 – 过程赋值语句：在描述过程块中的数据流 – 高级结构（循环，条件语句）：描述块的功能 – 时序控制：控制块的执行及块中的语句。

## Slide 22: 过程赋值(procedural assignment)
• 在过程块中的赋值称为过程赋值。 • 在过程赋值语句中表达式左边的信号必须是寄存器类型（如reg类型） • 在过程赋值语句等式右边可以是任何有效的表达式， 数据类型也没有限制。 • 如果一个信号没有声明则缺省为wire类型。使用过程赋值语句给wire赋值会产生错误。

## Slide 23: 边沿敏感时序
时序控制@可以用在RTL级或行为级组合逻辑或时序逻辑描述中。
可以用关键字posedge和negedge限定信号敏感边沿。敏感表中可以有多个信号，用关键字or连接。

## Slide 24: 边沿敏感时序
例：分频器。
对输入时钟做分频，以得到更低频率的时钟。
输入信号：clk（高频时钟），输出信号clk_2（低频时钟）。

## Slide 25: 条件语句（ if分支语句）
• 可以多层嵌套。在嵌套if序列中， else和前面最近的if相关。 • 为提高可读性及确保正确关联，使用begin…end块语句指定其作用域。
例1：二选一数控开关。
输入信号a,b,sel，输出信号y
当sel为1时，选择a路信号输出给y；
当sel为0时，选择b路信号输出给y。
例2：带使能的二选一数控开关。
输入信号a,b,sel,en，输出信号y
当en为1时，输出y符合例1中的规则；
当en为0时，y恒输出0.

## Slide 26: 条件语句-case语句
例3：数据分配器
输入信号a,b,i，输出信号y0,,y1,y2,y3;
当ab为00时，i输出给y0，y1y2y3输出0；
当ab为01时，i输出给y1，y0y2y3输出0；
当ab为10时，i输出给y2，y0y1y3输出0；
当ab为11时，i输出给y3，y0y1y2输出0。
例4：7段译码管

## Slide 27: 循环(looping)语句
有四种循环语句： repeat：将一块语句循环执行确定次数。 repeat (次数表达式） <语句> while：在条件表达式为真时一直循环执行 while (条件表达式） <语句> forever：重复执行直到仿真结束 forever <语句> for：在执行过程中对变量进行计算和判断，在条件满足时执行 for(赋初值；条件表达式；计算） <语句>
不常用，只有for语句是可以被综合的，其它三种只在仿真中使用。

## Slide 28: 持续赋值(continuous assignment)
• 可以用持续赋值语句描述组合逻辑，代替用门及其连接描述方式。 • 持续赋值在过程块外部使用。 • 持续赋值用于net驱动。 • 持续赋值只能在等式左边有一个简单延时说明。 – 只限于在表达式左边用#delay形式 • 持续赋值可以是显式或隐含的。 语法： <assign> [#delay] [strength] <net_name> = <expressions>;

## Slide 29: 实验任务一：
完成例2：带使能的二选一数控开关 代码并仿真
完成例3：数据分配器 代码并仿真

## Slide 30: 实验任务二：计步器
输入信号
  计步脉冲信号clk，清零信号clr；
输出信号
  步数y。
  1.考虑步数y的位宽，根据以上描述先写出module模块的定义（包含端口列表和端口信号定义）
  2.考虑步数y的类型（wire or reg）
  3.考虑用过程赋值（always）还是持续赋值（assign）
  4.如果用过程赋值，考虑敏感列表里应包含哪些信号？
  5.写出完整的代码并仿真。